| Администрация Муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.05.2022 №21-п |  |
| --- | --- |

Об утверждении  программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Костинского сельского поселения Курманаевского  района Оренбургской  области   на 2022-2025 гг.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г №131-ФЗ  « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования  Костинский  сельсовет

1. Утвердить  программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры   Костинского  сельского поселения Курманаевского района Оренбургской области на 2022-2025гг.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление  вступает в силу после его опубликованию в газете «Вестник Костинского сельсовета»

Глава муниципального образования                                             Ю.А.Солдатов

Разослано: в дело, районной администрации, прокурору

Приложение к

постановлению администрации

муниципального образования

Костинский сельсовет

от 30.05.2022 №21-п

ПРОГРАММА

комплексного развития

системы коммунальной инфраструктуры

Костинского  сельского поселения

Курманаевского  района

Оренбургской  области

на 2022-2025 гг.

с.Костино

2022 год

Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Костинского сельского поселения Курманаевского  района    Оренбургской  области на 2022-2025 годы.

1. Общие положения.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

2.1.Краткая характеристика территории Костинского  сельского поселения.

2.2.Охрана окружающей среды.

2.3.Санитарная очистка территории.

2.4.Характеристика состояния системы водоснабжения и водоотведения Костинского сельского поселения.

2.5 Характеристика состояния системы электроснабжения Костинского сельского поселения.

2.6. Характеристика состояния системы теплоснабжения Костинского  сельского поселения.

2.7. Характеристика состояния Жилого фонда  Костинского  сельского поселения

3.Основные цели и задачи реализации Программы.

4.Этапы развития Программы

5.Важнейшие целевые индикаторы и показатели  эффективности реализации     Программы, основные направления финансирования по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

6. Ожидаемые результаты реализации Программы и оценка их эффективности.

П А С П О Р Т

Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Костинского  сельского поселения

Курманаевского   района  Оренбургской области

на 2022-2025гг.

| Полное наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Костинского сельского поселения Курманаевского района Оренбургской области на 2022 -2025 гг. (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Устав Костинского сельского поселения Курманаевского района Оренбургской области ; - Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
| Срок реализации Программы | 2022 -2025 годы |
| Цель и задачи Программы Целевые показатели Объемы требуемых Капитальных вложений | -Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры; - Развитие и модернизация коммунальных систем; - Обеспечение надежности работы действующих объектов коммунального хозяйства; -Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем; -Качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов 1) критерии доступности и доля охвата населения коммунальными услугами 2) показатели надежности (бесперебойности) систем ресурсоснабжения; 3) показатели эффективности производства коммунальных ресурсов и их потребления; 4) показатели воздействия на окружающую среду; 5) показатели качества коммунальных ресурсов - Финансирование управления Программой осуществляется за счет средств местного бюджета. Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2022-2025 годы составляют- в том числе: -федеральный бюджет-428,7 тыс.руб -областной бюджет- 0,0 тыс.руб -бюджет МО- 520,9 тыс.руб - бюджет эксплуатирующей организации- 400, 0 тыс.руб - внебюджетные средства-115,8 тыс.руб В том числе: Водоснабжение- 820, 0 тыс руб, в том числе: -бюджет эксплуатирующей организации- 400, 0 тыс.руб Водоотведение – 0, 0 тыс.руб. Электроснабжение-0, 0 тыс.руб. Газоснабжение -88,0 тыс.руб.,в том числе: - бюджет МО- 88, ты сруб. Сбор и вывоз ТКО- 428,7 тыс руб в том числе: -федеральный бюджет- 300,0 тыс.руб -бюджет МО- 12,9 тыс.руб - внебюджетные средства-115,8 тыс.руб |
| Основные направления Программы | -Строительство, реконструкция сетей систем водоснабжения; -Реконструкция и модернизация тепловых источников и тепловых сетей; -Строительство систем газоснабжения ; - Реконструкция и развитие электрических сетей; -Совершенствование системы сбора, вывоза и размещения (утилизации) твердых бытовых отходов. |
| Финансирование Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств: -федерального бюджета; -областного бюджета; -районного бюджета; -бюджета Костинского сельского поселения; -организаций коммунального хозяйства; -внебюджетных источников. |
| Ожидаемые результаты Программы | - Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; -Бесперебойное обеспечение централизованным электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением и теплоснабжением территории Костинского сельского поселения ; -Улучшение качественных показателей питьевой воды; -Увеличение количества потребителей, а также объема сбора средств за предоставленные услуги ; -Улучшение экологической ситуации. |
| Разработчик Программы | Администрация Костинского сельского поселения |
| Заказчик Программы | Администрация Костинского сельского поселения. |
| Ответственные исполнители Программы | Администрация Костинского сельского поселения; руководители организаций коммунального комплекса. |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Костинского сельского поселения на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории поселения.

Данная Программа является :

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры , т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития все коммунальные системы поселения ,выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем поселения;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов;

-необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном уровне.

Программа разработана с целью развития систем коммунальной инфраструктуры , повышения надежности и эффективности работы систем жилищно-коммунального хозяйства и направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры. Основной задачей комплексного развития инфраструктуры на период до 2025 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем, их модернизация и развитие ; повышение качества и надежности оказываемых потребителям коммунальных услуг ;энергосбережение и рациональное использование ресурсов.

Реализация мероприятий по основным направлениям предлагаемой Программы позволит решить такие приоритетные задачи развития коммунальной сферы муниципального образования, как обновление материальной базы субъектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и эффективности их функционирования, а также позволит четко обозначить направления структурных преобразований данной сферы экономики и улучшить экологическую обстановку на территории Костинского сельского поселения.

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Из-за недостаточной обеспеченности бюджета поселения капитального ремонта коммунальной инфраструктуры осуществлялся не в полном объеме, В результате хронического недоремонта современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования (для большинства объектов процент износа составляет до 80%   .

Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия энергооборудования, повышенная аварийность.

В создавшихся условиях вопросы технической политики, внедрения новых технологий и материалов, энергосбережения отодвигаются на последний план. Основной задачей коммунального комплекса становится обеспечение минимально необходимой устойчивости (прохождение очередного отопительного сезона, подача холодной воды без больших аварий).

Дотационность местного бюджета вынуждает бюджет считать как основной, а часто и единственный финансовый источник восстановления или реконструкции муниципального коммунального имущества. При этом:

инвестиционная привлекательность проектов модернизации коммунального имущества, возможность использования иных источников финансирования обычно даже не рассматриваются;

отсутствуют экономические стимулы эффективного использования бюджетных средств.

Коммунальный комплекс ежегодно требует увеличения денежных средств для своего функционирования. Параллельно с этим обостряются негативные тенденции - рост степени износа основных фондов, числа аварийных ситуаций и инцидентов, платежей потребителей за коммунальные услуги. Стало очевидным, что нормализация ситуации невозможна без изменения традиционных подходов, сложившихся в коммунальном комплексе сельского поселения и опирающихся на бюджетное финансирование.

Качественные изменения названных тенденций могут быть достигнуты комплексом мероприятий, направленных на устойчивое развитие отрасли на основе коммерческих инвестиций. Такие масштабные изменения принципов развития отрасли целесообразно реализовать в рамках республиканской целевой программы

2.1. Краткая характеристика территории

Костинского  сельского поселения

Костинский сельсовет Курманаевского района  Оренбургской области   – является сельским поселением, образованным в соответствии с Законом Оренбургской области, объединяющим общей территорией 2 сельских населенных пункта, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления. Административным центром Костинского  сельсовета  является   село Костино.  Общая площадь   Костинского сельского поселения составляет  20581,6

Администрация Костинского сельсовета расположена от районного центра с.Курманаевка в 45 км., связь с которым осуществляется по автодороге с твердым покрытием.

Протяженность села Костино 7км, села Ивановка 3 км

Администрация Костинского сельсовета расположена в степной почвенно- климатической зоне, особенностью которой является резко- континентальный климат.

На территории администрации имеется Костинская средняя школа, Костинский детсад, Костинская  врачебная амбулатория, Костинский Дом Творчества.

На территории администрации Костинского сельсовета производится сельскохозяйственная продукция ( зерно, мясо, ). Производство сельскохозяйственной продукции сосредоточено в крестьянско-фермерских хозяйствах и ЛПХ

Основное направление по специализации :  зерновое.

Лесной фонд занимает 234,6га и представляет собой небольшие колки.

Водный фонд составляет 61.2 га., под водохранилищами, прудами и другими

искусственными водоемами.

Территорию сельсовета составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения сельского поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения, независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ сельского поселения.

Из общей площади земель 20581,6га, находящихся в собственности и пользовании облагается земельным налогом 10803,2га

Предоставлено гражданам в пользование -31,77га, в аренду КФХ-7602га

Общая площадь сельхозугодий составляет 16187 га

Из них пашня- 8900га

- пастбища ,сенокосы – 7287га

Основными видами хозяйственной деятельности на территории Костинского сельского поселения является сельское хозяйство, производство, розничная торговля, здравоохранение, предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных и персональных услуг.

В настоящее время на территории Костинского сельского поселения проводится экономическая программа по улучшению качества жизни населения, включающая в себя ремонт  дорог,  водопровода.

2.2. Охрана окружающей среды.

В соответствии с целевой комплексной программой социально-экономического развития Костинского сельского поселения Курманаевского района Оренбургской области на 2022-2025 годы предусматриваются средства, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.

При осуществлении мероприятий, связанных с воздействием на окружающую среду, природные экосистемы, здоровье людей, необходимо заранее, на уровне предпроектной или проектной документации исключить возможные отрицательные, негативные последствия путем проведения экологической экспертизы. Под экологической экспертизой следует понимать систему комплексной оценки всех возможных экологических и социально-экономических последствий осуществления проектов, функционирования народнохозяйственных объектов, принятия решений, направленных на предотвращение их отрицательного влияния на окружающую среду и на решение намеченных задач с наименьшей затратой ресурсов и минимальными последствиями.

В прогнозируемом периоде основные действия службы экологического контроля должны быть направлены на взаимодействие с субъектами хозяйственной деятельности по проблемам охраны окружающей среды, осуществления природоохранных мероприятий, позволяющих сократить количество выбрасываемых в атмосферный воздух вредных веществ и сброса загрязненных сточных вод.

В прогнозируемом периоде основными направлениями деятельности по обеспечению экологической безопасности будут:

-экологически безопасное размещение производительных сил;

- модернизация технологических процессов;

- обеспечение населения питьевой водой нормативного качества;

- охрана и рациональное использование земельных ресурсов.

2.3. Санитарная очистка территории

Костинского  сельского поселения

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Органические отходы перерабатываются в индивидуальных компостных ямах и используются в качестве удобрений в подсобном хозяйстве, твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО, на котором осуществляется прием и захоронение твердых бытовых отходов.

Сегодня имеет место ряд нерешенных вопросов в этой сфере. Решение таких задач, как:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

4. Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику, для всех районов застройки и всех населенных пунктов Костинского сельского поселения.

2.4. Характеристика состояния системы водоснабжения Костинского сельского поселения

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Костинского  сельского поселения лежит на Администрации сельского поселения и на других эксплуатирующих организациях.

Источником водоснабжения являются подземные воды.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание водоразборных колонок; пожарных гидрантов; артезианских скважин -3шт; сетей протяженностью 12670,24 м. Общая производительность водозаборов составляет 0,11 млн. куб.м./сутки. Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02.

Одна из проблем, которая требует безотлагательного решения для повышения устойчивости обеспечения жителей качественной питьевой водой, это- реконструкция центральной зоны водопровода по с. Костино. Изношенность водопроводной сети превышает 80 процентов. Без финансовой поддержки областного бюджета решение этого вопроса невозможно.

Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой  на полигон ТБО.

На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод отдельных зданий решается при помощи вывоза ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения. На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

2.5. Характеристика состояния системы электроснабжения Костинского  сельского поселения

Основная цель разработки настоящего раздела ГП - обеспечение оптимального развития энергосистемы Костинского  сельского поселения, взаимоувязанного с его территориально- планировочным развитием.

В настоящее время электроснабжение Костинского сельского поселения в основном осуществляется по распределительным линиям ВЛ 10 кВ. По балансовой принадлежности электросетевые объекты Костинского  сельского поселения входят в состав филиала ОАО «Оренбургэнэргосбыт»

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10, 0,4 кВ, через понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4кВ (в количестве 10 шт, )

Электрические сети напряжением 10кВ - 3-х проводные. Схема электроснабжения открытая, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.

Электрические сети напряжением 0,4 кВ — четырехпроводные. Схема электроснабжения в основном открытого типа, выполненная проводом А по опорам ВЛ.

Оборудование на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

2.6. Характеристика состояния системы теплоснабжения Костинского  сельского поселения

В селе Костино теплоснабжение ДТ, школы, врачебной амбулатории, административных зданий, осуществляется от  3  газовых котельных,  2 из которых переданы в аренду ООО «ГазТеплоСервис», одна в собственности администрации Костинского сельсовета

Система теплоснабжения в котельных — закрытая.

Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная, с насосным оборудованием.

Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб .

Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется  от индивидуальных автономных отопительных и водонагревательных систем (работающих на природном газе).

Газифицированы 3 котельных, которые снабжают теплом больницу, школу, дом культуры,   здание сельской администрации  .

2.7.Характеристика состояния Жилого фонда   Костинского  сельского поселения

Жилищный фонд муниципалитета составляет 16410 кв.м общей площади . В среднем на одного жителя поселения приходится 21.1 кв.м общей площади.

Часть домов в крайне изношенном состоянии и требует значительных капитальных

затрат.

## 3.ПЕРСПЕКТИВА РАВИТИЯ.

Прогнозируемая стабилизация численности населения позволит сосредоточить усилия на сохранении существующего жилья, в т.ч. на капитальных ремонтах существующих жилых строений. Строительство новых жилых домов, в т.ч. вместо ветхих и аварийных домов, планируется в существующих границах населенных пунктов.

Таким образом, на территории поселения темпы возводимого жилья должны соответствовать графикам выбытия аварийного и ветхого жилого фонда. Строительство объектов жилого фонда   предусматривается в границах населенных пунктов.

Экономический потенциал территории включает несколько основных факторов: экономико-географическое положение, обеспеченность природными ресурсами, промышленный потенциал, трудовой и научно-технический потенциал. В совокупности эти составляющие экономического потенциала отражают способности экономики, ее отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности, обеспечивать развитие производства и потребления.

Генеральным планом предусмотрено восстановление и развитие производственной базы поселения, реконструкция ряда  объектов социальной сферы.

Для размещения новых производств будет необходимо резервирование территорий. Необходимо резервирование инвестиционных площадок, для перспективного размещения миникомплексов предприятий на основе кооперирования добычи сырья и дальнейшей ее переработки в готовую продукцию, а также для предприятий обслуживающих население.

4.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основной целью программы является модернизация коммунальной инфраструктуры поселения для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества, стабилизации стоимости ресурсов для потребителей и консолидированного бюджета поселения.

Предоставление коммунальных ресурсов непосредственно влияет на здоровье и комфортность проживания населения. Следовательно, главным требованием для объектов коммунальной инфраструктуры является их устойчивая и надежная работа. С другой стороны, затратность отрасли актуализирует проблему повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса.

Задача настоящей Программы решается определением оптимального варианта коммунальной инфраструктуры, разработкой проектов модернизации, реконструкции и строительства коммунальных объектов, подготовкой документов по обоснованию инвестиций.

Эта задача решается организационными мероприятиями, включающими в себя долгосрочный договор аренды или доверительного управления коммунальным имуществом, программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, утвержденную его представительным органом.

Таким образом, основными задачами настоящей Программы являются:

1. Разработка проектов оптимизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

2. Модернизация технической инфраструктуры коммунального комплекса поселения на основе привлечения средств бюджета и внебюджетных источников.

5.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Механизм реализации Программы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. В основу организации выполнения Программы положены принципы открытости, добровольности и взаимной выгоды, которые обеспечивают широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

Инструментами реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса . Инвестиционные программы определяют сроки строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, их стоимость и источники финансирования.

Указанные документы должны содержать перечень технических и финансовых мероприятий, непосредственно обеспечивающих достижение стратегической цели Программы – создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Костинского  сельского поселения.

На основании инвестиционных программ будут утверждаться надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, размер финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на частичное обеспечение финансовых потребностей организаций коммунального комплекса.

Последующая реализация инвестиционных программ обеспечивается договорами между органами местного самоуправления и организациями коммунального комплекса.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы может осуществляться за счет средств федерального ,областного и местных бюджетов и внебюджетных источников.

Эффективность реализации Программы будет достигнута за счет осуществления администрацией поселения действенного контроля за ходом реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, который требует организационных мероприятий:

- обеспечение взаимодействия всех субъектов системы коммунальной инфраструктуры поселения ;

-разработка Порядка пересмотра (корректировки) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

-разработка мониторинга за реализацией инвестиционных программ.

6.  Важнейшие целевые индикаторы и показатели  эффективности реализации     Программы, основные направления финансирования по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы

| № п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | Исходные показатели базового года | год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | проценты | 80 | 78 | 77 | 76 | 75 |

Приложение №2

к программе комплексного развития

системы коммунальной инфраструктуры

Костинского  сельского поселения

Курманаевского  района

Оренбургской  области

на 2022-2025 гг.

| №п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оценка выполнения программы | 2022-2025 | Администрация Костинский сельсовет |

Основные направления финансирования по модернизации   объектов   коммунальной инфраструктуры тыс.рублей

| Наименование муниципального образования | Всего 2022-2025 | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Водоснабжение |
| Капитальный ремонт водопровода по адресу с.Костино,с.Ивановка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

7.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Костинского сельского поселения позволит обеспечить :

-строительство инженерно-технических сооружений для обеспечения эффективного, качественного и надежного снабжения коммунальными ресурсами;

-снижение уровня износа оборудования электроснабжения, теплосетей, сетей водоснабжения и водоотведения;

-улучшение экологической ситуации в Костинском  сельском поселении;

-улучшения качества жизни населения.

В частности, реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения Костинского сельского поселения

-обеспечить бесперебойным централизованным водоснабжением и водоотведением всю территорию поселения;

-улучшить качественный показатель питьевой воды ;

-увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги, тем самым повысить рентабельность предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения поселения;

-обеспечить беспрепятственный отток ливневых и талых вод с застроенной территории поселения;

-снизить уровень загрязнения р.Тананык

Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы сбора и вывоза ТБО позволит :

- уменьшить количество несанкционированных свалок и объем затрат на их ликвидацию;

-улучшить экологическое состояние и эстетический вид села .

В целом эффективность данной Программы зависит от уровня финансирования мероприятий инвестиционных программ и качества их выполнения.

Достижение целей Программы возможно только при тесном взаимодействии органов местного самоуправления с организациями коммунальной инфраструктуры муниципального образования, а также с потребителями коммунальных услуг.